## Slide 1: Simulador Computacional do Método de Elevação Artificial Plunger Lift e Implementação de Controladores para Estudo Comparativo
Danielson Flávio Xavier da Silva
Orientador: Prof. Dr. André Laurindo Maitelli

## Slide 2: Tópicos da Apresentação
Introdução
Elevação Artificial
Método Plunger Lift
Controladores para Plunger Lift
Simulador Plunger Lift
Resultados Parciais
Conclusão

## Slide 3: Introdução
Contexto
Importância de utilização de simuladores
Desenvolvimento de um simulador de um método de elevação artificial
Implementação de controladores no simulador desenvolvido
Estudo comparativo entre controladores com a finalidade de otimizar o uso do método em poços

## Slide 4: Elevação Artificial
Elevação Natural
    Poços surgentes
    Início da vida produtiva
    Pressão do reservatório cai com o tempo
Elevação Artificial
    Técnicas e equipamentos
    Auxílio na extração da produção do reservatório
    Maior custo em relação à elevação natural

## Slide 5: Método Plunger Lift
Tipos de poços em que é utilizado
Vantagem do uso do pistão
Equipamentos utilizados

## Slide 6: Método Plunger Lift
Funcionamento de um Ciclo
Subida do Pistão
    Abertura da válvula motora
    Diminuição das pressões dentro do poço
    Impulso do pistão para levar a golfada para o topo da coluna de produção
Finaliza quando topo da golfada chega na linha de produção

## Slide 7: Método Plunger Lift
Produção de Líquido
    Golfada chega à linha de produção
    Movimento da golfada pela linha de produção para chegar ao separador
    Chegada do pistão ao lubrificador finaliza esta etapa

## Slide 8: Método Plunger Lift
Afterflow ou Pós-Fluxo
    Período em que o pistão permanece no topo do poço
    Ocorre a produção de gás
    Liberação de energia interna do poço
    Se não houver energia suficiente, o pistão poderá cair nesta etapa
Finaliza etapa com o fechamento da válvula motora

## Slide 9: Método Plunger Lift
Build-up ou crescimento de pressão no poço
    Aumento das pressões dentro do poço
    Queda do pistão até a abertura da válvula motora
    Aumento do nível da golfada no fundo do poço
    Despressurização da linha de produção

## Slide 10: Controladores para Plunger Lift
Controle por Temporização
Objetivo: Minimizar o tempo de fechamento da válvula e garantir continuidade operacional.
    Define-se um valor aceitável da velocidade do pistão na subida
    Se o pistão estiver em uma velocidade maior que o aceitável:
      Diminuir tempo de fechamento
      Aumentar o tempo de pós-fluxo
    Se o pistão estiver em uma velocidade menor que o aceitável:
      Aumentar tempo de fechamento
      Diminui tempo de pós-fluxo
O tempo de fechamento só pode ser diminuído até um valor mínimo que o tempo que leva para o pistão chegar ao fundo do poço.

## Slide 11: Controladores para Plunger Lift
Controle pela Pressão de Revestimento
Objetivo: Continuidade operacional e maximização dos volumes produzidos ao longo do tempo.
    Determinação de valores de pressão mínima e máxima para a pressão de revestimento
    A válvula motora é aberta quando a pressão máxima de revestimento é alcançada na etapa de Build-up
    A válvula motora é fechada quando a pressão mínima de revestimento é alcançada na etapa de Pós-fluxo
    Verifica-se o tempo de viagem do pistão à superfície:
    Tempo de viagem baixo -> Diminui os valores das pressões
    Tempo de viagem alto -> Aumenta os valores das pressões

## Slide 12: Controladores para Plunger Lift
Controle pelo Fator de Carga
Objetivo: Garantir a chegada do pistão à superfície
    Garantir que exista energia suficiente dentro do poço para levar o pistão à superfície monitorando três variáveis de pressões:
      Pressão de revestimento
      Pressão na cabeça do poço
      Pressão na linha de surgência
    Maioria dos casos:
    Abrir válvula quando FC estiver em uma faixa aceitável
    Verificar necessidade de alterar limite do FC checando o tempo de viagem do pistão à superfície

## Slide 13: Controladores para Plunger Lift
Controle com Pré-Carga (Booster)
Poço deve dispor de uma linha de gás em alta pressão que possa fornecer energia para o poço durante a etapa de build-up e pode ser usada com as estratégias anteriores
Quando o tempo de viagem for maior que o aceitável, durante a próxima etapa de build-up, a linha de gás fornecerá energia proporcionalmente ao desvio que foi o tempo da viagem
O excesso de gás é dissipado pela linha de surgência na etapa de Pós-fluxo

## Slide 14: Simulador Computacional
Tomou como base o simulador Plunger Lift feito durante o projeto AUTOPOC, desenvolvido em C++
Programado na linguagem Java com objetivo de organização do projeto
Edição de Condições Iniciais
Gráfico que mostra algumas variáveis do poço
Sequência de execução do simulador:

## Slide 15: Simulador Computacional
Gráfico da simulação:

## Slide 16: Simulador Computacional
Edição das condições iniciais da simulação:

## Slide 17: Resultados Parciais
Simulação ocorre normalmente quando as condições iniciais são confirmadas. Exemplo:

## Slide 18: Resultados Parciais
Alteração do tempo de pós-fluxo de 60 para 180 segundos:
    Maior queda das pressões do sistema no ciclo
    Diminuição da velocidade média e de impacto do pistão
    Pistão não atinge o fundo do poço no final da fase de build-up

## Slide 19: Resultados Parciais
Alteração do tempo de build-up de 585 para 900 segundos
    Aumento da velocidade de impacto do pistão
    Há maior garantia que o pistão atinja o fundo do poço
    Com o pistão atingindo o fundo do poço, ocorre maior produção

## Slide 20: Resultados Parciais
Resultados mostram capacidade do simulador em casos de alteração de tempo de válvula aberta ou fechada
Variáveis que são alteradas pelo controlador baseado nas condições ocorridas no ciclo
Software adequado para criação de classes controladoras diversas para implementação

## Slide 21: Conclusão
É importante a realização de estudos de simulação para entendimento do funcionamento do método
Implementação e testes de controladores com objetivo de otimizar o processo
Realizar um estudo comparativo entre resultados dos controladores dados pelo simulador e divulgação
Adequamento do controle ao poço específico com este método instalado

## Slide 22: Cronograma do Projeto

## Slide 23: Referências
Baruzzi, José O. do A. Modelagem do plunger lift convencional. 10/02/1994. 129 folhas. Dissertação – Universidade Estadual de Campinas. Campinas.
Lake, Larry W.; Clegg, Joe D. Petroleum engineering handbook – production operations engineering. Texas: Society of Petroleum Engineers, 2007. Volume 4.
Guo, Boyun; Lyons, William C.; Ghalambor, Ali. Petroleum Production Engineering – A Computer-Assisted Approach. Oxford: Elsevier, 2007. 288 páginas.
http://www.weatherford.com/products-services/production/artificial-lift-systems/plunger-lift-systems - site acessado em 07/02/2016.
Brown, Kermit E. Overview of Artificial Lift Systems. Journal of Petroleum Technology, Vol. 34, Texas: Society of Petroleum Engineers. 1982.
Environmental Protection Agency Air and Radiation. Installing Plunger Lift Systems In Gas Wells. Washington, 2006.
Mitra, Niladri K. Principles of artificial lift. Nova Deli, Allied Publishers Pvt. Ltd., 2012.